Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ)

Nazwa zamówienia:

Remont i przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 6 w Krakowie na siedzibę Instytutu Książki

Postępowanie 261-17/13

I. Informacje o Zamawiającym.

Instytut Książki

ul. Szczepańska 1, II piętro

31-011 Kraków

email: j.michalski@instytutksiazki.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia.

Oznaczenie postępowania: 262-17/13

III. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 6 w Krakowie na siedzibę Instytutu Książki (zwanej dalej: Inwestycją).

Realizacja przedmiotu zamówienia polega w szczególności na remoncie i przebudowie istniejącego budynku administracyjnego polegająca na zmianie układu funkcjonalnego i modernizacji pomieszczeń oraz zaplecza socjalno – gospodarczego i higieniczno-sanitarnego w celu dostosowania do nowych wymagań funkcjonalnych, podniesienia komfortu użytkowania i polepszenia stanu technicznego budynku.

Zakres prac obejmuje wymianę istniejących i wprowadzenie nowych instalacji wewnętrznych. Planuje się częściową zmianę układu ścian działowych. W ramach przebudowy planuje się wymianę oblicowań, warstw posadzkowych oraz częściową wymianę stolarki drzwiowej a także całkowitą wymianę stolarki okiennej polegającą na rekonstrukcji istniejących okien skrzynkowych.

Planuje się równocześnie wymianę izolacji przeciwwilgociowych budynku oraz wykonanie izolacji termicznej przyziemia połączone z wymianą warstw stropowych podłogi na gruncie a także docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją połączone z wymianą pokrycia dachowego.

Planuje się częściową wymianę warstw w stropach międzykondygnacyjnych połączoną z odciążeniem i wzmocnieniem niektórych fragmentów.

Planuje się wymianę świetlika wewnętrznego nad główną klatką schodową powiązaną ze wzmocnieniem jego konstrukcji oraz świetlika zewnętrznego usytuowanego w płaszczyźnie dachu.

Istniejące zadaszenia nad wejściami do budynku zostaną zlikwidowane , nad wejściem bocznym do budynku zaprojektowano daszek stalowy.

Planuje się remont konserwatorski elewacji połączony z renowacją lub rekonstrukcją balustrad zewnętrznych oraz wymianą warstw stropowych tarasu nad wykuszem oraz oblicowania schodów bocznych.

Planuje się również konserwację i restaurację niektórych elementów w tym: części wewnętrznej stolarki drzwiowej, drzwi wejściowych do budynku, części okien i drzwi balkonowych centralnej klatki schodowej wraz z rozetą doświetlającą oraz elementów stalowych – balustrad wewnętrznych.

Planuje się dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zlokalizowanie w przedsionku wejściowym schodołazu i przystosowanie jednego z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych parteru.

W zakresie zagospodarowania terenu planuje się usytuowanie stanowisk postojowych dla rowerów a także fragmentaryczną wymianę uszkodzonych nawierzchni utwardzonych, remont bram wjazdowych, furtek i ogrodzenia.

Projekt przewiduje remont konserwatorski elewacji połączony z renowacją lub rekonstrukcją balustrad zewnętrznych oraz wymianą warstw stropowych tarasu nad wykuszem oraz oblicowania schodów bocznych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że do przedmiotu niniejszego zamówienia nie wchodzą prace związane z przeniesieniem głównej skrzynki elektrycznej z elewacji frontowej budynku na sąsiadujący z nią mur ogrodzeniowy. W tej sprawie Zamawiający prowadzi odrębne postępowanie.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa Inwestycji (dalej: dokumentacja projektowa), w skład której wchodzą:

- Projekt budowlany (w tym: Projekt architektoniczno-budowlany, informacja BIOZ)

- Projekt wykonawczy,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Przedmiary robót,

- Zalecenia konserwatorskie,

- Program konserwatorski,

- Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie z dnia 27.06.2013 r.,

- Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie z dnia 30.10.2013 r.,

- Pozwolenie konserwatorskie nr 1051/13 z dnia 15.11.2013 r.,

stanowiące wspólnie załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dokumentacja projektowa – jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego za pośrednictwem protokołu FTP pod adresem:

ftp://redakcja.instytutksiazki.pl

login: przetarg

hasło: wroblewskiego6

- Sposób realizacji przedmiotowego zamówienia, obok dokumentacji, o której mowa w pkt 1 powyżej, określa także wzór umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

- Zamawiający dla zainteresowanych Wykonawców przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej na terenie inwestycji. Termin wizji lokalnej ustalony jest na dzień 26.11.2013 r. początek o godz. 12:00 (przy wejściu do budynku, ul. Wróblewskiego 6). Kontakt w sprawie wizji lokalnej z p. Jerzym Wnukiem, Kierownikiem Administracyjnym nr tel. +48 694 268 372. Na wniosek zainteresowanych Wykonawców mogą zostać uzgodnione także inne terminy wizji lokalnej.

- Gdziekolwiek w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w szczególności w dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia (określonych w pkt III.2 powyżej i stanowiących wspólnie załącznik nr 11 do SIWZ), opis przedmiotu zamówienia jest dokonany za pomocą wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia produktów, materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza (z zastrzeżeniem pkt III.6) także rozwiązania równoważne, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę ich równoważności pod względem technicznym, estetycznym i funkcjonalnym oraz zapewnienia przez nie co najmniej takich samych właściwości użytkowych, trwałości, jakości, okresu gwarancji producenta.

W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z w/w uprawnienia do oferty przetargowej należy załączyć:

  - oddzielny wykaz równoważnych materiałów i urządzeń podanych w ofercie zawierający uzasadnienie ich równoważności w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej (wykaz winien zawierać co najmniej nazwy ujęte w dokumentacji, nazwy proponowanych równoważników, opis parametrów technicznych świadczących o równoważności poprzez ich porównanie z podanymi w dokumentacji), sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ;

  - dokumenty potwierdzające opisaną równoważność, takie jak karty katalogowe, informacje techniczne potwierdzające wymagane parametry oferowanego materiału lub urządzenia.

Dokumenty wskazane w pkt 1 i 2, jako dokumenty potwierdzające, że oferowane roboty budowlane i dostawy spełniają wymagania Zamawiającego, powinny być przez Wykonawców składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zamawiający wyłącza możliwość stosowania materiałów i urządzeń równoważnych w zakresie robót, których wykonanie podlegało uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w szczególności w zakresie robót opisanych w Zaleceniach konserwatorskich i Programie konserwatorskim, o których mowa w pkt III.2.6 i III.2.7.

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu

45422100-2 Stolarka drewniana

45421132-8  Instalowanie okien

45262500-6  Roboty murarskie i murowe

45410000-4  Tynkowanie

45442100-8  Roboty malarskie

45432114-6  Roboty w zakresie podłóg drewnianych

45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg

45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

- Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu Oferty) zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na cały przedmiot zamówienia minimum 36 miesięcznej gwarancji jakości oraz minimum 36 miesięcznej rękojmi za wady, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ. Ponadto, zgodnie z postanowieniami wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu gwarancji producentów urządzeń, materiałów i elementów wyposażenia wykorzystanych przy realizacji zamówienia.

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania całości zamówienia:

  - wykonanie robót budowlanych objętych inwestycją (I etap) – 7 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy;

  - wykonanie prac związanych z montażem, ustawianiem i pasowaniem mebli i wyposażenia budynku (II etap) – 2 miesiące od dnia zakończenia I etapu.

Zamawiający zakłada, że przekazanie terenu budowy nastąpi ok. 15.02.2014 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu spełniania został określony w pkt. 2.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

5 (pięciu) robót budowlanych polegających na  budowie (w tym rozbudowie, odbudowie lub nadbudowie), przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego lub obiektów budowlanych o kubaturze min. 2000 m3 o wartości nie mniejszej niż 3.000.000 zł brutto każda, w tym przynajmniej:

3 (trzech) robót budowlanych dotyczących obiektu budowlanego lub obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, gminnej ewidencji zabytków lub położonych w układzie urbanistycznym objętym ochroną konserwatorską oraz

2 (dwóch) robót budowlanych dotyczących budynku użyteczności publicznej.

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

b) potencjał kadrowy:

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

1) Kierownik budowy: (i) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, (ii) posiadający co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 165, poz. 987), (iii) posiadający doświadczenie w kierowaniu robotami w ramach co najmniej trzech zadań polegających na  budowie (w tym rozbudowie, odbudowie lub nadbudowie), przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego lub obiektów budowlanych o kubaturze min. 2000 m3 o wartości nie mniejszej niż 3.000.000 zł brutto każda, w tym przynajmniej:

2 (dwóch) zadań dotyczących obiektu budowlanego lub obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, gminnej ewidencji zabytków lub położonych w układzie urbanistycznym objętym ochroną konserwatorską oraz

1 (jednego) zadania dotyczącego budynku użyteczności publicznej.

2) Kierownik robót sanitarnych: (i) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, (ii) posiadający co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 165, poz. 987), (iii) posiadający doświadczenie w kierowaniu robotami w ramach co najmniej dwóch zadań polegających na wykonaniu robót budowlanych obejmujących budowę (w tym rozbudowę, odbudowę lub nadbudowę), przebudowę lub remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, gminnej ewidencji zabytków lub w położonych w układzie urbanistycznym objętym ochroną konserwatorską.

3) Kierownik robót elektrycznych: (i) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, (ii) posiadający co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 165, poz. 987), (iii) posiadający doświadczenie w kierowaniu robotami w ramach co najmniej dwóch zadań polegających na wykonaniu robót budowlanych obejmujących budowę (w tym rozbudowę, odbudowę lub nadbudowę), przebudowę lub remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, gminnej ewidencji zabytków lub w położonych w układzie urbanistycznym objętym ochroną konserwatorską.

Osoby zgłaszane do pełnienia funkcji określonych w punktach 1-3 winny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578). W przypadku zgłaszania do pełnienia funkcji określonych w pkt 1-3 specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane (wydana decyzja uznająca kwalifikacje) lub w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z Dz.U. 2001, Nr 5, poz. 42 z późn.zm.) (dokonany wpis tymczasowy) nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

4) Archeolog: (i) posiadający kwalifikacje uprawniające do prowadzenia badań archeologicznych wymienione w § 26 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 165, poz. 987) (ii) posiadający doświadczenie w prowadzeniu badań archeologicznych w ramach co najmniej dwóch zadań polegających na wykonaniu robót budowlanych obejmujących rozbudowę, odbudowę, przebudowę lub remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, gminnej ewidencji zabytków lub w położonych w układzie urbanistycznym objętym ochroną konserwatorską.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji określonych w pkt 1-4 powyżej, w przypadku gdy osoba posiada jednocześnie kwalifikacje do wykonywania każdej z funkcji, do pełnienia której jest zgłaszana.

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej:

a) posiadanie ubezpieczenia:

Wykonawca musi wykazać iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę co najmniej 4.000.000 złotych.

b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej:

Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 750.000 złotych.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia/nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty, a których wykaz zawiera pkt. VI niniejszej SIWZ.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 i 141 ustawy Pzp, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w punkcie V.2 SIWZ muszą spełniać łącznie.

VI. 	Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, należy do oferty załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) lub informację Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, sporządzoną wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt V.2. należy do oferty załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

2.1.	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

2.2.	Wykaz wykonanych robót budowlanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim, są:

      - poświadczenie;

      - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

Wykaz powinien być złożony na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 („Wykaz wykonanych robót budowlanych”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt V.2.2. SIWZ.

Wartości podane w w/w dokumentach w walutach innych niż wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.

  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (w zakresie osób, wobec których postawiono wymóg posiadania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - specjalność i zakres uprawnień do kierowania robotami budowlanymi, posiadane uprawnienia (decyzja, numer)), doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby wskazane w wykazie posiadają wymagane uprawnienia budowlane – w zakresie potwierdzającym spełnienie warunku opisanego w pkt V.2.3.b SIWZ. Wykaz powinien być złożony na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ („Wykaz osób”).

  - Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w zakresie potwierdzającym spełnienie warunku opisanego w pkt V.2.4.a) SIWZ. Wartości podane w w/w dokumentach w walutach innych niż wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.

  - Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – w zakresie potwierdzającym spełnienie warunku opisanego w pkt V.2.4.b) SIWZ. Wartości podane w w/w dokumentach w walutach innych niż wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.

- W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów, w zakresie potwierdzania spełniania warunku udziału w postepowaniu, dla którego opis sposobu dokonania oceny spełniania został podany w pkt V.2.2. SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany udowodnić udział tych podmiotów w realizacji zamówienia ze względu na to, że zasób jakim jest doświadczenie nie może zostać udostępniony w innej drodze, w tym przez udostępnienia referencji, w drodze doradztwa i konsultingu i przez świadczenie innych podobnych usług.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI.1.2) oraz VI.1.4-5) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokument, o którym mowa w pkt VI.4.1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt VI.4.2) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI.4. powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument ten powinien zostać wystawiony w terminie właściwym dla dokumentów, o którym mowa w pkt VI.4.

- Dokumenty i oświadczenia (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt VI.2.1., informacji o której mowa w pkt VI.1.3 oraz dokumentów, o których mowa w pkt VI.3, które muszą zostać złożone w formie oryginału), należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt VI.3, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

11.1.	Dokumenty i oświadczenia określone w punktach VI.1.1., VI.1.3. – VI.1.5. oraz VI.2.1. muszą być złożone w imieniu wszystkich wykonawców.

11.2.	Dokumenty i oświadczenia określone w pkt VI.2.2-4. oraz VI.3. powinien złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.

VII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

- Wyjaśnienia treści i ewentualne zmiany SIWZ będą dokonywane zgodnie z treścią art. 38 ustawy Pzp.

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (adres email Zamawiającego: j.michalski@instytutksiazki.pl). Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia otrzymania informacji przesłanej w formie innej niż pisemna.

- Dokumenty lub informacje przekazywane Wykonawcy drogą elektroniczną będą przesyłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę w ofercie lub we wcześniejszej korespondencji, a jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego adresu – na główny adres Wykonawcy podany w jego dokumentach firmowych lub na jego stronie internetowej.

- Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami w sprawie zamówienia jest Jakub Michalski.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

- Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 50.000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a.	pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w Banku Millenium SA, nr 85 1160 2202 0000 0000 4235 1899,

b.	poręczeniach bankowych;

c.	poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

d.	gwarancjach bankowych;

e.	gwarancjach ubezpieczeniowych;

f.	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

- Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.

- Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. VIII.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

IX. Termin związania ofertą.

- Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

X. Opis sposobu przygotowywania oferty:

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty oraz składanych wraz z nią dokumentów i oświadczeń musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami SIWZ i powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

- Cena oferty musi być podana w złotych (PLN) i tylko w takiej walucie będą prowadzone wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia.

- Oferta składa się z:

- wypełnionego Formularza oferty, o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ,

- wypełnionego kosztorysu ofertowego, sporządzonego według zasad podanych w pkt XII SIWZ, o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 10 do SIWZ.

- Wraz z ofertą powinny być złożone:

7.1.	Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do podpisania oferty – w  przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z załączonego do oferty dokumentu, o którym mowa w pkt VI.1.2. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

7.2.	W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza).

7.3.	Dokumenty i oświadczenia, określone pkt VI SIWZ.

  - Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu.

  - W przypadku oferowania materiałów równoważnych: i wykaz materiałów i urządzeń, sporządzony według załącznika nr 8 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające równoważność, takie jak karty katalogowe, opisy i etykiety.

- Jeżeli w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w szczególności w dokumentach stanowiących Opis przedmiotu zamówienia (stanowiących wspólnie załącznik nr 11 do SIWZ), znajdują się zapisy wymagające od Wykonawców składania wraz z ofertą dokumentów dotyczących oferowanych materiałów, urządzeń i elementów  wyposażenia, w zakresie wykraczającym poza dokumenty wymienione powyżej w pkt X.6 i X.7, Zamawiający będzie wymagał przedkładania tych dokumentów na etapie realizacji zamówienia, przed wykorzystaniem tych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia.

- Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie do charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), tj. że zastrzeżona informacja:

  - ma charakter techniczny, technologiczny, lub organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest inną informacją posiadającą wartość gospodarczą

  - nie została ujawniona do wiadomości publicznej, a także

  - podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

- Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa w pkt X.8 było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie po upływie terminu, o którym mowa w pkt X.11.

- Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, o którym mowa w pkt X.9 będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji.

- Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie uzasadnienia, o którym mowa w pkt X.9, w terminie 15 dni od terminu otwarcia ofert. Negatywna weryfikacja przez zamawiającego wystąpienia niezbędnej przesłanki decydującej o skuteczności dokonania zastrzeżenia zakazu udostępniania informacji wywołuje konsekwencje w postaci wyłączenia przewidzianego w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy Pzp zakazu ujawniania informacji, bezzasadnie zastrzeżonych przez wykonawcę. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o stwierdzeniu bezskuteczności zastrzeżenia, o którym mowa w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy Pzp oraz ujawni zastrzeżone informacje, z tym że w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ujawnienie nastąpi po upływie terminu do wniesienia odwołania albo po ogłoszeniu przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze w tym zakresie).

- Forma oferty winna spełniać następujące wymagania:

- wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, należy spiąć lub zeszyć, w sposób uniemożliwiający przypadkowe ich rozpięcie,

- oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy,

- poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami upoważnionego przedstawiciela wykonawcy,

- wszystkie strony zawierające treść należy kolejno ponumerować,

- ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu lub kopercie nieprzeźroczystej. Na kopercie lub opakowaniu należy zamieścić informacje:

Nazwa i adres wykonawcy Nazwa i adres zamawiającego, na który należy składać oferty Oferta na: ................................................................................................... Nie otwierać przed dniem ................ r. godz. … … ...................

- Wszystkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi wykonawca.

- Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenie o zmianach lub wycofaniu oferty powinno być doręczone Zamawiającemu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia takie powinny być opakowane tak jak oferta i powinny być oznaczone dodatkowo wyrazem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego Kraków (31-011), ul. Szczepańska 1, II piętro, w sekretariacie, do dnia 05.12.2013 r. do godz. 12:00.

- Otwarcie ofert odbędzie się w obecności wykonawców w siedzibie zamawiającego, w terminie składania ofert o godz. 12:15.

- Przebieg otwarcia ofert odbędzie się na zasadach określonych w art. 86 ustawy Pzp.

XII. Sposób obliczenia ceny.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie miało charakter wynagrodzenia ryczałtowego, w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego.

- Podstawę do obliczenia ceny oferty stanowią dokumenty wymienione w załączniku nr 11 do SIWZ.

- Wykonawca przy obliczaniu ceny ryczałtowej robót objętych przedmiotem zamówienia zobowiązany jest uwzględnić koszty:

  - robót podanych w przedmiarze i określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w dokumentacji projektowej;

  - robót nie objętych przedmiarem, których konieczność wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej;

  - wszelkich robót przygotowawczych, prac porządkowych, zagospodarowania i utrzymania terenu budowy i dróg dojazdowych do niego, wywozu materiałów z demontażu i/lub rozbiórki, utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, kosztów opłat za zużyte media (gaz, woda, kanalizacja, energia elektryczna), ochrony fizycznej terenu budowy, wykonania niezbędnych wygrodzeń oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia;

  - podatku od towarów i usług (VAT) i innych danin publicznoprawnych.

- Kosztorys ofertowy należy sporządzić w oparciu o przekazywany przedmiar, metodą uproszczoną, wskazując dla każdej pozycji przedmiarowej cenę jednostkową netto i przemnażając ją przez wskazaną dla danej pozycji przedmiarowej ilość jednostek, uzyskując ceny za wykonanie danej pozycji netto. Ceny jednostkowe dla pozycji przedmiarowej należy wskazać przy uwzględnieniu wymogów i danych technicznych zawartych w Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ, czynników skazanych powyżej w pkt XII.3 SIWZ oraz informacji Zamawiającego podanych w odpowiedziach na zapytania Wykonawców zadanych przed terminem składania ofert.

- Łączną wartość wszystkich kosztorysów netto należy następnie przenieść do Tabeli zbiorczej, w której należy następnie wyliczyć łączną wartość kosztorysów netto, a następnie po zsumowaniu powiększyć ją o należną stawkę podatku od towarów i usług (VAT). Wyliczoną w ten sposób cenę oferty brutto należy następnie przenieść do Formularza oferty.

- Cenę oferty należy podać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza należy pominąć, a końcówki 0,5 grosza i wyżej należy zaokrąglić do jednego grosza.

XIII. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

- Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu dwa kryteria oceny: najniższej ceny brutto (95%) oraz przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi (5%). Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą sumę ocen w obu kryteriach oceny ofert.

- Sposób obliczenia punktów w kryterium - Cena brutto – waga 95%

Pc = (Cmin / Cbad) x 95

gdzie:

Cmin – najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Cbad - zaoferowana cena brutto

Pc  - ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium ceny.

Maksymalną ilość punktów – 95 – otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczana z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po przecinku.

- Sposób obliczenia punktów w kryterium – Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi – waga 5%

Za zaoferowanie przedłużenia gwarancji i rękojmi ponad wymaganą w SIWZ długość (tj. 36 miesięcy), punkty zostaną przyznane w następującej skali, w zależności od okresu gwarancji i rękojmi wskazanego przez Wykonawcę w ofercie (Ogr):

Pgr = 5/24 * Ogr – 15/2, jeśli Ogr є <36, 60>

Pgr = 5, jeśli Ogr > 60

gdzie:

Ogr – okres rękojmi i gwarancji zaoferowany w ofercie danego Wykonawcy,

Pgr – ilość punktów przyznanych w kryterium ofercie danego Wykonawcy.

Maksymalną ilość punktów – 5 – otrzyma oferta z zaoferowanym okresem rękojmi i gwarancji większym lub równym 60 miesięcy. Punktacja będzie obliczana z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty,  na zasadach określonych w art. 92 ustawy Pzp.

- Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy. Nastąpi to w terminie zgodnym z terminami określonymi w art. 94 ustawy Pzp.

- W przypadku gdy wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy Wykonawcy przedstawią Zamawiającemu umowę stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za wykonanie zamówienia oraz zawierającą upoważnienie jednego spośród Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymania należnych płatności.

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty brutto w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):

- pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego w pkt VIII.2.a rachunek bankowy,

- poręczeniach bankowych,

- poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w załączniku nr 7 do SIWZ (wzór umowy).

XVI. Istotne dla stron postanowienia treści umowy.

Wzór umowy został określony w załączniku nr 7 do SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

- Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

- Szczegółowe zasady dotyczące odwołania i postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

XVIII. Załączniki

- Formularz oferty – załącznik nr 1,

- Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia – załącznik nr 2,

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3,

- Wzór informacji w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp – załącznik nr 4,

- Formularz Wykazu wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 5,

- Formularz Wykazu osób – załącznik nr 6,

- Wzór umowy – załącznik nr 7,

- Wzór karty gwarancyjnej – załącznik nr 8,

- Wzór „Wykazu materiałów i urządzeń równoważnych” – załącznik nr 9,

- Wzór kosztorysu ofertowego – załącznik nr 10,

- Opis przedmiotu zamówienia, w tym Dokumentacja projektowa – załącznik nr 11.

Warszawa, 20.11.2013 r.

Zatwierdzam

_______________________

Dyrektor Instytutu Książki

Załącznik Nr 1

_________________________

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Oferta na:

Remont i przebudowę budynku administracyjnego przy ul. Zygmunta 
Wróblewskiego 6 w Krakowie na siedzibę Instytutu Książki

Postępowanie 261-17/13

- Zamawiający:

Instytut Książki

ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków

email: j.michalski@instytutksiazki.pl

- Wykonawca/Wykonawcy*:

Nazwa Wykonawcy: _______________________________________________________________________

Adres Wykonawcy: _______________________________________________________________________

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- OFERUJEMY wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian, bez żadnych zastrzeżeń, za:

cenę netto: ________ zł  (słownie złotych: ________) + należny podatek VAT = ___ % w kwocie  ________ zł  (słownie złotych: ________) co daje łącznie kwotę brutto: ________  zł (słownie złotych: ________), zgodnie z kosztorysem ofertowym, który stanowi integralną część niniejszej oferty.

- OFERUJEMY przedłużenie okresu rękojmi i gwarancji ponad wymaganą w SIWZ minimalną długość (tj. 36 miesięcy) na okres wynoszący ______ miesięcy.* / NIE OFERUJEMY przedłużenia okresu rękojmi i gwarancji ponad wymaganą w SIWZ minimalną długość (tj. 36 miesięcy).*

- JESTEŚMY związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie*:

_______________________________________________________________________

(zakres powierzonych prac)

- Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: ________ zł (słownie ________), co stanowi 10% ceny oferty brutto, przed terminem wyznaczonym na zawarcie umowy.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

Nazwa firmy: ___________________________________________________________________

Adres: _______________________________________________________________________

Telefon _________________________, email : _________________________________

- OFERTĘ niniejszą składamy na ____ stronach.

_______________ dnia ______ 20__ roku

______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

*- niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 2

____________________________

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Oświadczenie Wykonawcy

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia w zakresie określonym  w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy: 	________________________________________________________

Adres Wykonawcy: 	________________________________________________________

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na remont i przebudowę budynku administracyjnego przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 6 w Krakowie na siedzibę Instytutu Książki, postępowanie 261-17/13, oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

_______ dnia _____ 20__ roku

__________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 3

____________________________

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Oświadczenie Wykonawcy

o spełnianiu warunków w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy: 	________________________________________________________

Adres Wykonawcy: 	________________________________________________________

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na remont i przebudowę budynku administracyjnego przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 6 w Krakowie na siedzibę Instytutu Książki, postępowanie 261-17/13, oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

________ dnia ____ 20__ roku

__________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 4

____________________________

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Informacja

w zakresie określonym w art. 26 ust. 2d

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy: 	________________________________________________________

Adres Wykonawcy: 	________________________________________________________

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont i przebudowę budynku administracyjnego przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 6 w Krakowie na siedzibę Instytutu Książki, postępowanie 261-17/13 informuję, że:

- Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)*;

- Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) i w związku z tym przedkładam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:

| Lp. | Nazwa (firma) podmiotu | Adres siedziby podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

________ dnia ____ 20__ roku

__________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* - niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 5

Remont i przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 6 w Krakowie na siedzibę Instytutu Książki

Postępowanie 261-17/13

Wykaz wykonanych robót budowlanych

| Lp. | Opis robót i miejsce ich wykonania (Należy podać nazwę i adres wykonanego zadania, rodzaj i zakres robót) | Data rozpoczęcia robót (miesiąc – rok) | Wartość (brutto) zrealizowanego zadania w zł | Nazwa i adres Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Data zakończenia robót (miesiąc - rok) |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Oświadczam, że:

  - Umowy wskazane w poz. ________ zostały zrealizowane przez Wykonawcę/Wykonawców,

  - Umowy wskazane w poz. ________ zostały wykonane przez inne podmioty i Wykonawca polega na nim zgodnie z pkt. VI.3. SIWZ.

__________ dnia __ __ 20__ roku

_____________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 6

Remont i przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 6 w Krakowie na siedzibę Instytutu Książki

Postępowanie 261-17/13

Wykaz osób

Działając w imieniu i na rzecz:

___________________________________________________________________________

stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oświadczam, iż przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiadających wymogom Zamawiającego postawionym w pkt V.2.3.b SIWZ:

| Lp. | Imię i nazwisko osoby | Funkcja | Posiadane uprawnienia (zgodnie z pkt V.2.3.b) (Należy podać w szczególności numer uprawnień, zakres posiadanych uprawnień, datę wydania, przez kogo zostały wydane, datę ważności) | Doświadczenie (zgodnie z pkt V.2.3.b) (należy podać w szczególności miejsca, obiekty budowlane i przedmiot robót, stanowisko osoby, daty) | Podstawa dysponowania osobą (np. Wykonawca osobiście, umowa o pracę, umowa o dzieło, zlecenie, współpraca gospodarcza, inne- jakie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | Kierownik budowy |  |  |  |
| 2 |  | Kierownik robót sanitarnych |  |  |  |
| 3 |  | Kierownik robót elektrycznych |  |  |  |
| 4 |  | Archeolog |  |  |  |

Oświadczam, że:

- Osoby wskazane w poz. ______ znajdują się w dyspozycji Wykonawcy,

- Osoby wskazane w poz. ______ zostaną Wykonawcy udostępnione przez inne podmioty zgodnie z pkt. VI.3. SIWZ.

- Osoby wskazane w poz. ______ posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa, określone w pkt V.2.3.b SIWZ.

__________ dnia __ __ 20__ roku

_____________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 7

Wzór umowy

§ 1

PRZEDMIOT  I  ZAKRES  UMOWY

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robot budowlane pn.: remont i przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 6 w Krakowie na siedzibę Instytutu Książki.

- Szczegółowy zakres i sposób wykonania Przedmiotu umowy określa Umowa wraz z następującymi dokumentami stanowiącymi jej integralną część:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik nr 1 do umowy)

- Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do umowy), w tym Dokumentacja projektowa:

- Projekt budowlany (w tym: Projekt architektoniczno-budowlany, informacja BIOZ)

- Projekty wykonawcze w następujących branżach:

- ______

- ______

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwane w dalszej części Umowy „STWiORB”),

- Zalecenia konserwatorskie,

- Program konserwatorski,

- Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie z dnia 27.06.2013 r.,

- Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie z dnia 30.10.2013 r.,

- Pozwolenie konserwatorskie nr 1051/13 z dnia 15.11.2013 r.

- Oferta Wykonawcy wraz z Kosztorysem ofertowym (załącznik nr 3 do umowy),

- Warunki Gwarancji jakości – wzór karty gwarancyjnej (załącznik nr 4 do umowy).

- W razie zaistnienia sprzeczności w treści powyższych dokumentów wskazanych w ust. 2, należy je interpretować z uwzględnieniem podanej wyżej kolejności.

§ 2

TERMINY  REALIZACJI  UMOWY

- Przedmiot umowy będzie realizowany w okresie od dnia podpisania umowy:

- wykonanie robót budowlanych objętych inwestycją (I etap) – 7miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- wykonanie prac związanych z montażem, ustawianiem i pasowaniem mebli i wyposażenia budynku (II etap) – 2 miesiące od dnia zakończenia I etapu.

Zamawiający zakłada, że przekazanie terenu budowy nastąpi ok. 15.02.2014 r.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności i zdarzeń, których nie mógł przewidzieć ani którym nie mógł zapobiec, mających istotny wpływ na dotrzymanie uzgodnionego wyżej terminu wykonania robót.

- Ewentualne uzasadnione wydłużenie terminu z przyczyn jw. po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, następuje w formie aneksu.

- Zamawiający będzie uprawniony do zarządzenia przerwy w realizacji Inwestycji, w tym niniejszej umowy, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Zarządzenie przerwy nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

- W okresie zarządzonej przez Zamawiającego przerwy, o której mowa w ust. 5, Wykonawca nie będzie zobowiązany do realizacji swoich obowiązków, za wyjątkiem czynności niecierpiących zwłoki, których zaniechanie mogłoby spowodować szkodę po stronie Zamawiającego lub właścicieli sąsiadujących nieruchomości, bądź też niebezpieczeństwo dla osób biorących udział przy realizacji Inwestycji. W przypadku dokonania takich czynności, Zamawiający zwróci Wykonawcy uzasadnione i celowe koszty takich czynności, pod warunkiem, że Zamawiający był o tych czynnościach niezwłocznie poinformowany oraz pod warunkiem, że okoliczności które spowodowały konieczność podjęcia takich czynności nie leżały po stronie Wykonawcy.

§ 3

OBOWIĄZKI  STRON

Strony dokonały następującego podziału obowiązków:

- Obowiązki Zamawiającego:

    - protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz ze wskazaniem punktów poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, a jeżeli do dnia zawarcia umowy Zamawiający nie będzie dysponował ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, pozwalającą na rozpoczęcie realizacji robót objętych niniejszym zamówieniem – w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania przez Zamawiającego takiej decyzji,

    - protokolarne przekazanie Dokumentacji projektowej oraz Dziennika budowy,

    - zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

    - dokonywanie odbiorów w zakresach i terminach uzgodnionych w niniejszej umowie,

    - zapłata za prawidłowo wykonane i odebrane zakresy robót na zasadach i w terminach uzgodnionych w niniejszej umowie,

    - współdziałanie z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonywaniem umowy w celu osiągnięcia zamierzonego celu, w tym udostępnienia Wykonawcy przed terminem protokolarnego przejęcia terenu budowy części pomieszczeń garażowych w sąsiadującym budynku garażowo-warsztatowym i placu przed tym budynkiem, celem umożliwienia Wykonawcy przygotowania zaplecza budowy,

    - przewóz istniejących mebli i wyposażenia z dotychczasowych lokali Zamawiającego, wchodzących w skład wyposażenia budynku administracyjnego przy ul. Wróblewskiego 6 (w celu umożliwienia Wykonawcy realizacji jego obowiązków określonych w § 3 pkt 2 lit. c)), zostanie zrealizowany samodzielnie przez Zamawiającego na jego koszt, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.

- Obowiązki Wykonawcy :

    - wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z: Opisem przedmiotu zamówienia, w tym z Dokumentacją projektową, warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego, ofertą Wykonawcy przetargową, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i postanowieniami niniejszej umowy oraz oddanie go Zamawiającemu w użytkowanie,

    - zakup i dostawa materiałów budowlanych, urządzeń technicznych i wyposażenia w terminach zapewniających realizację przedmiotu umowy zgodnie z umową. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczone materiały budowlane, urządzenia techniczne i wyposażenie.

Na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest zobowiązany w każdym okresie realizacji umowy dostarczyć na swój koszt wszelkie próbki, certyfikaty oraz atesty dla wbudowywanych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia. Dostarczone przez Wykonawcę materiały, urządzenia i elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu przepisu art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz spełniać wymogi zawarte w Dokumentacji projektowej, w tym STWiORB i SIWZ.

Obowiązkiem Wykonawcy jest przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji materiałów wykończeniowych, w tym materiałów z których wykonane będą meble przed ich wbudowaniem, w celu sprawdzenia ich zgodności z Dokumentacją projektową i z ofertą.

Obowiązkiem Wykonawcy jest również przed dokonaniem odbioru końcowego przekazanie Zamawiającemu kart gwarancyjnych producentów wszelkich zabudowanych w toku realizacji niniejszej umowy urządzeń i elementów wyposażenia,

    - montaż i instalacja, pasowanie i ewentualne przeróbki stolarskie wyposażenia meblowego, zgodnie z Dokumentacją projektową i ofertą, a także zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,

    - zapewnienie kierownika budowy odpowiedzialnego za kierowanie wszystkimi robotami realizowanymi na budowie i za ich koordynację, oraz kierowników robót branżowych i archeologa – stosownie do wymagań SIWZ; udział archeologa będzie wymagany w szczególności w trakcie realizacji wszelkich robót ziemnych,

    - dostarczenie Zamawiającemu, w dniu przekazania terenu budowy, oświadczenia kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową, oraz innych dokumentów niezbędnych do zgłoszenia rozpoczęcia robót objętych Inwestycją,

    - protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy: po przejęciu terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia na budowie w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego,

    - sporządzenie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przejęcia terenu budowy inwentaryzacji istniejących obiektów, sąsiadujących z terenem budowy, w celu ustalenia ich stanu na dzień rozpoczęcia Inwestycji,

    - wykonanie na koszt własny: tymczasowego ogrodzenia budowy, oznakowania zgodnego z wymogami Prawa budowlanego, zaplecza techniczno – socjalnego, tymczasowych dróg transportu technologicznego, placów składowych, zabezpieczeń przed uszkodzeniem elementów narażonych na uszkodzenie znajdujących się w obrębie budowy oraz jej zaplecza,

    - zapewnienie na koszt własny pomieszczenia biurowo - socjalnego (biuro budowy) dostępnego również dla przedstawicieli Inwestora Zastępczego, w tym inspektorów nadzoru inwestorskiego, wyposażonego w ogrzewanie, wodę, oświetlenie i meble (w budynku warsztatowo-garażowym w oficynie w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym),

    - zapewnienie na koszt własny ogrzewania budynku administracyjnego w sezonie zimowym na poziomie gwarantującym przeciwdziałanie przemarzaniu ścian i zamarzaniu wody w instalacjach sanitarnych,

    - zapewnienie na koszt własny całodobowej (24/7) ochrony fizycznej osób i mienia znajdującego się na terenie budowy i całej nieruchomości, na której będą realizowane roboty, w tym budynku administracyjnego i budynku warsztatowo-garażowego, przez podmiot posiadający stosowne koncesje i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie takiej działalności,

    - pokrywanie kosztów mediów (energia elektryczna, woda, ścieki, gaz). W przypadku mediów rozliczanych przez Zamawiającego Wykonawca będzie zwracał Zamawiającemu poniesiony przez niego i refakturowany na Wykonawcę koszt tych mediów, według wskazań liczników lub według ustalonego przez Zamawiającego ryczałtu,

    - zapewnienie wywozu materiałów z demontażu i/lub rozbiórki, utylizacja odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

    - utrzymanie porządku na terenie budowy oraz drogach transportu technologicznego i drogach dojazdowych do budynku,

    - podejmowanie, na własny koszt, wszelkich działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa  swoim pracownikom oraz Podwykonawcom i dostawcom przy realizacji robót będących przedmiotem umowy oraz ponoszenie odpowiedzialności, w całym okresie realizacji robót, za stan bezpieczeństwa i przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zachowanie przepisów przeciwpożarowych,

    - ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody w terenie budowy, zgodnie z art. 652 Kodeksu cywilnego, a także za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz za wszelkie szkody powstałe w budynku z przyczyn nienależytego wykonywania robót budowlanych objętych umową,

    - uporządkowanie na własny koszt terenu budowy na dzień podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazanie go Zamawiającemu,

    - koordynacja robót realizowanych przez Podwykonawców, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy,

    - zgłaszanie robót do odbioru zgodnie z ustaleniami w § 9 niniejszej umowy,

    - prowadzenie z należytą starannością dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

    - sporządzenie kompletnej i rzetelnej dokumentacji powykonawczej, w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, w szczególności w zakresie powstałych na etapie realizacji zamówienia odstępstw od dokumentacji projektowej, robót zamiennych, zamówień dodatkowych czy uzupełniających. Dokumentacja powykonawcza powinna obejmować także co najmniej powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, protokoły z prób i sprawdzeń instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, protokoły odbiorów kominiarskich, odbioru wjazdu i pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i aktów wykonawczych,

    - współpraca z Zamawiającym, jego przedstawicielami, w tym Inwestorem Zastępczym, inspektorami nadzoru inwestorskiego, personelem Projektanta – w celu należytego i terminowego wykonania niniejszego zamówienia,

    - udzielanie wyjaśnień i składanie na żądanie Zamawiającego raportów dotyczących sposobu i stanu wykonania robót budowlanych i innych świadczeń objętych niniejszą umową,

    - współdziałanie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie w zakresie  wszystkich prac przez niego nadzorowanych,

    - zapewnienie realizacji robót zgodnie ze wszystkimi wytycznymi i wymaganiami właściwego Konserwatora Zabytków, w szczególności zapewnienie w cenie oferty wszystkich działań wskazanych w dokumentach określonych w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. d) – h),

    - udostępnianie terenu budowy do kontroli wszelkim uprawnionym instytucjom, w szczególności nadzorowi budowlanemu, straży pożarnej, właściwym służbom konserwatorskim.

§ 4

SPOSÓB  REALIZACJI, PODWYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi za wyjątkiem niżej wymienionych zakresów robót, które mogą zostać powierzone Podwykonawcom:

- ____________________________________________________________________

(zakres rzeczowy robót wymieniony w ofercie, wartość robót wg. kosztorysu ofertowego)

- ____________________________________________________________________

(zakres rzeczowy robót wymieniony w ofercie, wartość robót wg. kosztorysu ofertowego)

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, za zakresy przedmiotu umowy, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców, a także za zaniechanie ich wykonania oraz wynikające z nich skutki.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest skoordynowanie praw i obowiązków Podwykonawców, przede wszystkim pod względem zakresów powierzonych im do realizacji robót i terminów ich wykonania.

- Za koordynację czynności fizycznych Podwykonawców na budowie odpowiedzialny jest kierownik budowy.

- Za czynności fizyczne i prawne Podwykonawców odpowiedzialnym przed Zamawiającym jest Wykonawca.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z konkretnym Podwykonawcą i do skierowania tego Podwykonawcy do realizacji robót w ramach przedmiotowego zamówienia wymagana jest zgoda Zamawiającego, która może zostać wyrażona w przypadku gdy zostaną zachowane następujące wymagania:

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z Podwykonawcą umowy o roboty budowlane na piśmie pod rygorem nieważności i zapewnienia w jej treści co najmniej:

- zakresu prac zgodnego z zakresem podanym w ofercie przetargowej Wykonawcy oraz ust. 1,

- wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy,

- form i terminów płatności wynagrodzenia Podwykonawcy. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej.

- nazwy banku i numeru rachunku bankowego Podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, na co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót przez Podwykonawcę Projekt umowy z Podwykonawcą odpowiadający wymaganiom pkt 1 powyżej, wraz z częścią Dokumentacji projektowej, która dotyczy przedmiotu umowy z Podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy w ciągu 14 dni od jego przedłożenia, uważać się będzie, że wyraził zgodę na jej zawarcie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie przez Podwykonawców wymaganych próbek materiałów, atestów, certyfikatów, badań, pomiarów w zakresie realizowanych przez nich robót, a także kart gwarancyjnych zabudowanych urządzeń i wyposażenia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za usuwanie wad dotyczących robót wykonanych przez Podwykonawców na zasadach ustalonych w niniejszej umowie oraz w przepisach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Zmiana, w uzasadnionych przypadkach, Podwykonawcy uzgodnionego z Zamawiającym wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zapisy ust. 1-9 znajdują zastosowanie także do zmian umowy z Podwykonawcą oraz do zawierania i dokonywania zmian umów z dalszymi Podwykonawcami.

- W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, poprzedzającym zawarcie niniejszej umowie, polegał na doświadczeniu do wykonania zamówienia innych podmiotów, a podmioty te będą brać udział w wykonywaniu zamówienia, Wykonawca ten zobowiązany jest do wykonywania zamówienia z udziałem tych podmiotów (osób). Podmiotami (osobami) tymi są:

- …………………………… w zakresie …………………………………;

- …………………………… w zakresie …………………………………

- Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 11, pod warunkiem, że udowodni (przedkładając odpowiednie dokumenty), że podmioty (osoby) te posiadają doświadczenie lub kwalifikacje nie mniejsze niż określone w warunkach udziału w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o którym mowa w preambule.

§ 5

ROBOTY ZAMIENNE

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których przedmioty będą wykraczały poza przedmiot nin. umowy, a których realizacja będzie konieczna do prawidłowego  jej wykonania Wykonawca zobowiązany będzie je zrealizować na podstawie  odrębnej umowy zawartej w trybie  zamówienia z wolnej ręki, przy zachowaniu procedury wynikającej z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca ma prawo do wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem o wykonanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją, jeżeli będzie to uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub zmiany te będą spowodowane przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty i podpisywania umowy. Realizacja tych robót wymaga pisemnej zgody Projektanta i Zamawiającego w formie aneksu i następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia na etapie realizacji umowy zmiany materiałów przedstawionych w ofercie Wykonawcy pod warunkiem, że będą one wynikały z uzasadnionych przyczyn niezależnych od Wykonawcy i nie spowodują wzrostu wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy. Zmiana wymaga zgody Projektanta i uzgodnienia w formie aneksu.

§ 6

NADZÓR  NAD  ROBOTAMI

- Zamawiający wyznacza inspektorów nadzoru inwestorskiego w osobach:

  - inspektor nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej – koordynator - ___________,

  - inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej - ___________,

  - inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej - ___________.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ____________ posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności ____________ nr uprawnień ____________ i członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa – zaświadczenie nr ____________. Kierownik budowy zapewnia stałe kierownictwo nad całością robót objętych umową, w tym również realizowanych przez Podwykonawców.

- Jako kierowników robót branżowych Wykonawca wskazuje:

- kierownik w branży sanitarnej - ____________,

- kierownik w branży elektrycznej - ____________,

Ponadto Wykonawca zapewni udział Archeologa - ____________.

- Przedstawiciele Stron, o których mowa w niniejszym paragrafie nie posiadają umocowań do samodzielnego do dokonywania zmian w treści umowy. Wiążące decyzje w tym zakresie podejmują osoby upoważnione do reprezentacji Stron w formie aneksu.

- Zmiana osób wskazanych w ust. 2 i 3 jest możliwa wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego, której warunkiem jest, aby proponowana do danej funkcji osoba posiadała co najmniej kwalifikacje takie, jakie były dla tej funkcji postawione w SIWZ.

§ 7

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu nin. umowy określonego w § 1 Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości ____________ zł brutto (słownie: ____________ ), wynikające z oferty Wykonawcy, na które składa się z :

- wartości netto:  ____________ zł (słownie: ____________ /100 zł);

- podatku VAT wg stawki 23%:  ____________ zł (słownie: ____________ /100 zł).

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa wyżej obejmuje wszystkie nakłady związane 
z wykonaniem robót budowlanych oraz dostawą, wykonaniem i zamontowaniem mebli opisanych szczegółowo w Opisie przedmiotu zamówienia, w tym w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach robót, a także roboty, których konieczność wykonania wynika z obowiązujących przepisów technicznych i z zasad rzetelnej wiedzy technicznej.

Wynagrodzenie obejmuje również koszty wszelkich robót i usług pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w tym koszty towarzyszące i opłaty takie, jak opłaty za wydanie potrzebnych zezwoleń, opłaty za zajęcie terenu, koszty wykonania i uzgodnienia projektów organizacji ruchu itp.

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany do realizacji robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy niezależnie od tego w jakich ilościach zostały one ujęte w przedmiarach stanowiących podstawę do wyliczenia wynagrodzenia ryczałtowego.

§ 8

FORMY  I  TERMINY  PŁATNOŚCI

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy, rozliczone zostanie fakturami przejściowymi a następnie fakturą końcową zgodnie z następującym schematem:

  - faktury częściowe mogą być wystawiane jeden raz w miesiącu realizacji umowy, chyba że Zamawiający wyraźnie zezwoli na wystawienie więcej niż jednej faktury w danym miesiącu. Faktury częściowe będą wystawiane zgodnie z finansowym zaawansowaniem robót, potwierdzanym przez inspektorów nadzoru inwestorskiego w protokołach odbiorów, o których mowa w ust. 2. Łączna wartość faktur przejściowych nie może być większa niż 95% wartości umowy brutto.

  - faktura końcowa może być wystawiona nie wcześniej niż po zakończeniu realizacji etapu II inwestycji (montaż i instalacja, pasowanie i ewentualne przeróbki stolarskie wyposażenia meblowego). Wartość faktury końcowej nie może być mniejsza niż 5% wartości umowy brutto.

- Podstawę do wystawienia faktur określonych w ust. 1 stanowią: protokoły odbioru przejściowego lub końcowego, wraz z dokumentami, o których mowa w § 9 ust. 3 niniejszej umowy.

- Dla drugiej i każdej kolejnej faktury częściowej, wystawianej zgodnie z ust. 1 pkt 1, a także do faktury końcowej, wystawianej zgodnie z ust. 1 pkt 2, Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu pisemne zestawienie należności Podwykonawców i dalszych Podwykonawców z tytułu wynagrodzenia za zrealizowane roboty, ze wskazaniem terminów płatności, a także dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji robót budowlanych. Przedstawienie powyższych dokumentów i dowodów stanowić będzie warunek dokonania płatności z tytułu danej faktury.

- W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę zestawienia należności i/lub wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 3 kwota należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest wstrzymywana w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W przypadku wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie Wykonawcy nie będą przysługiwać odsetki za zwłokę, ani żadne inne roszczenia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia za wykonane w ramach inwestycji roboty budowlane przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zatwierdzonemu zgodnie z zapisami § 4 ust. 6 umowy, w przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o których mowa w ust. 3, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę lub w przypadku opisanym w ust. 10.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zatwierdzeniu umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zgodnie z zapisami § 4 ust. 6 umowy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Ustala się, że rozliczenie końcowe za wykonany i odebrany przedmiot umowy Wykonawca przedłoży nie później niż w terminie do 21 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego wraz z załącznikami, stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej.

- Faktury zostaną zapłacone przez Zamawiającego w terminie 14 dni licząc od dnia następnego po dacie złożenia danej faktury wraz z wymaganymi załącznikami , o których mowa w ust. 2  w siedzibie Zamawiającego.

- Należności z tytułu wystawianej przez Wykonawcę faktury będą przez Zamawiającego regulowane w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze za roboty realizowane przez Wykonawcę. W przypadku realizacji robót przez Podwykonawców Zamawiający zastrzega możliwość realizacji płatności bezpośrednio na rachunki bankowe Podwykonawców wskazane w umowach, o których mowa w § 4 ust. 6  niniejszej umowy, na podstawie umów przelewu wierzytelności zawartych pomiędzy Stronami niniejszej umowy i danym Podwykonawcą. W przypadku ich zawarcia, umowy te stanowią integralna część umów zawartych pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą.

- Za datę zachowania terminu płatności przyjmuje się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego.

- W przypadku jeżeli wartość lub treść faktury będzie kwestionowana przez Zamawiającego i będzie wymagała uzupełnień lub korekty ze strony Wykonawcy lub gdy nie będzie zawierała wszystkich wymaganych załączników za datę faktycznego złożenia faktury będzie uznana data dostarczenia faktury skorygowanej lub uzupełnionej.

- Zamawiający zastrzega, że dla dokonania przez Wykonawcę przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za realizację niniejszej umowy, w tym przelewu na rzecz Podwykonawcy, wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

§ 9

ODBIORY

- Strony ustalają następujące formy odbiorów :

  - odbiór robót  ulegających zakryciu,

  - odbiór przejściowy,

  - odbiór końcowy (odbiór po zakończeniu I etapu),

  - odbiór końcowy (odbiór po zakończeniu II etapu),

  - odbiór ostateczny.

- Celem zgłaszania odbioru robót ulegających zakryciu jest stwierdzenie prawidłowości ich wykonania przez inspektora nadzoru inwestorskiego na etapie realizacji przedmiotu umowy. Odbiorów robót ulegających zakryciu dokonuje właściwy branżowo inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy lub właściwy branżowo kierownik robót i przedstawiciel Podwykonawcy – jeżeli brał on udział w realizacji robót podlegających odbiorowi.

Nie zgłoszenie przez Wykonawcę  robót ulegających zakryciu do odbioru będzie skutkowało koniecznością udokumentowania, na koszt Wykonawcy, prawidłowego ich wykonania, a w razie braku możliwości takiego udokumentowania – poleceniem ich odkrycia i ponownego wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Odbiory przejściowe dotyczą zakresów robót wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym realizacji umowy.  Odbiorów przejściowych dokonuje komisja w składzie: przedstawiciel Zamawiającego, inspektorzy nadzorów inwestorskiego, kierownik budowy, kierownicy robót właściwi dla branż odbieranych robót, przedstawiciel Podwykonawcy – jeżeli brał on udział w wykonaniu robot objętych odbiorem.

Do zgłoszenia odbioru przejściowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: certyfikaty i atesty dla wbudowanych materiałów, urządzeń, wyposażenia, protokół robót zalegających zakryciu, protokół z pomiarów i prób o ile będą wymagane na tym etapie prac odbiorowych.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu do użytkowania ustalonego w umowie przedmiotu po uprzednim sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- Do zgłoszenia odbioru końcowego (po zakończeniu I etapu) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć certyfikaty i atesty dla wbudowanych materiałów, urządzeń, wyposażenia, protokoły z prób i sprawdzeń, o ile będą takie wymagane na podstawie odrębnych przepisów, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu oraz kartę gwarancyjną według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

Do zgłoszenia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć karty gwarancyjne producentów wszelkich zabudowanych w toku realizacji niniejszej umowy materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia.

Postanowienia niniejszego ustępu znajdują odpowiednie zastosowanie do odbioru końcowego (po zakończeniu II etapu).

- Odbiór ostateczny zostanie przeprowadzony bezpośrednio przed upływem terminu rękojmi.

- Każdy odbiór, za wyjątkiem ostatecznego, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie.

- Komisję odbioru końcowego powołuje Zamawiający po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę i przedłożeniu kompletu dokumentów niezbędnych do jego dokonania. Czynności odbioru końcowego winny być zakończone w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty ich rozpoczęcia.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest dokonanie odbioru robót od Podwykonawców, a następnie zgłoszenie ich do odbioru Zamawiającemu. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Podwykonawcę o terminie odbioru z udziałem Zamawiającego i umożliwić mu uczestnictwo w pracach komisji.

Obowiązek strzeżenia robót odebranych od Podwykonawców oraz ryzyka z tym związane do czasu odbioru końcowego obciąża Wykonawcę.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbiorowe, jeżeli w czasie tych czynności zostaną ujawnione wady, które uzna za istotne – aż do czasu ich usunięcia. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za pracę i materiały użyte do usunięcia wyżej wymienionych wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu będą  przysługiwać następujące uprawnienia :

- Jeżeli wady będą się nadawały do usunięcia – wyznaczy termin na ich usunięcie.

- Jeżeli wady nie będą się nadawały do usunięcia i uniemożliwią korzystania z przedmiotu umowy  zgodnie z przeznaczeniem to:

- Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w całości lub w części niewykonanej albo żądać wykonania przedmiotu umowy lub jego odpowiedniej części po raz drugi na koszt Wykonawcy niezależnie od ich wartości,

- Zamawiający będzie mógł zlecić wykonanie przedmiotu umowy lub jego odpowiedniej części od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy niezależnie od ich wartości. Koszt ten może zostać zaspokojony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy.

- Jeżeli wady nie będą się nadawać do usunięcia lecz nie uniemożliwią korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Kwota obniżenia wynagrodzenia zostanie wpisana do treści protokołu odbioru końcowego.

- Strony postanawiają, że z każdej czynności odbioru robót będzie sporządzany protokół zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu ich odbioru w formie protokołu.

- Dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz inne podmioty osoby uczestniczące w odbiorze, wraz z dokumentacją budowy, o której mowa w nin. umowie. Za dzień dokonania odbioru końcowego przyjmuje się dzień, w którym podpisano protokół.

- Jeżeli odbiór końcowy został dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy od daty zgłoszenia odbioru końcowego.

§ 10

RĘKOJMIA,  GWARANCJA

- Wykonawca będzie odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne całego przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem modyfikacji wynikających z niniejszej umowy. Uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu wygasają po upływie __ miesięcy [zgodnie z ofertą, nie mniej niż 36 miesięcy] od dnia dokonania odbioru końcowego (po zakończeniu etapu I).

- Na wykonany przedmiot umowy opisany w § 1 Wykonawca dodatkowo udziela gwarancji jakości na okres __ miesięcy [zgodnie z ofertą, nie mniej niż 36 miesięcy] od dnia dokonania odbioru końcowego (po zakończeniu etapu I). Wzór karty gwarancyjnej stanowi  załącznik nr 4 do umowy. Wypełniona i podpisana karta gwarancyjna stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego (po zakończeniu etapu I).

- Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy (po zakończeniu etapu I), o którym mowa w § 9 ust. 13 umowy.

- Rękojmia i gwarancja funkcjonują równolegle. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Zgłaszane w ramach rękojmi i gwarancji wady, powinny być przez Wykonawcę usuwane w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia lub gdy z przyczyn technicznych nie będzie to możliwe- w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w formie protokołu.

- Usunięcie wady poświadcza inspektor nadzoru Zamawiającego w formie protokołu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminach, o których mowa w ust. 5, Zamawiający bez obowiązku wystosowania ponownego wezwania może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji, z zachowaniem następującej procedury:

- O zamiarze powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej Zamawiający powiadomi Wykonawcę co najmniej 7 dni wcześniej.

- Koszt usunięcia wady zgłoszonej w ramach rękojmi przez osobę trzecią zostanie potrącony z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 niniejszej umowy. W przypadku gdy koszt usunięcia wady, przekroczy kwotę zabezpieczenia jw. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wykazaną przez Zamawiającego dopłatę na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty otrzymania noty księgowej.

- Koszty usuwania wad przez osoby trzecie, o których mowa wyżej nie wymagają uzgodnienia z Wykonawcą.

- Niezależnie od realizacji powyższych uprawnień, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit b).

§ 11

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca na dzień zawarcia umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę __________________ zł (słownie: _______________________ /100 zł) – kserokopia _____ stanowi  załącznik numer 5 do  niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy w czasie obowiązywania umowy utraci ważność polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w pkt. 1, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia aktualnego dokumentu pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i zapłaty kary umownej ustalonej w §12 ust. 1 pkt 1 lit. c).

§ 12

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ZA  NIEWYKONANIE  LUB  NIENALEŻYTE
WYKONANIE  UMOWY

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy są kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach  i wysokościach.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków Wykonawcy określonych w § 4 ust. 6 – w wysokości 5.000,00 złotych za każde stwierdzone naruszenie,

    - za brak udziału w realizacji zamówienia podmiotów określonych zgodnie z § 4 ust. 11 umowy, przy jednoczesnym braku zastąpienia tych podmiotów zgodnie z § 4 ust. 12 umowy – w wysokości 50.000,00 złotych za każde stwierdzone naruszenie,

    - za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy, za wyjątkiem okoliczności, o których mowa  w § 14 ust. 1 umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącania kar umownych z należności wynikających z faktur Wykonawcy i/lub z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §13 niniejszej umowy.

§ 13

ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY

- Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy tj. w kwocie _________ zł (słownie: __________ /100 zł) w formie __________. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy.

- Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

- 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, określonego w § 9 ust. 4 umowy;

- 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi, określonego w §10 ust. 1 umowy.

- Jeżeli w toku realizacji umowy wysokość wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie podwyższeniu Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie przed datą wyznaczoną na podpisanie stosownego aneksu zmieniającego wynagrodzenie lub jeżeli będzie to niemożliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia, zgodnego z warunkami SIWZ.

- Jeżeli w toku realizacji umowy nastąpi wydłużenie terminu realizacji umowy, Wykonawca  zobowiązany jest przed datą podpisania aneksu regulującego powyższą kwestię na własny koszt przedłużyć okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz o stosowny okres lub do wniesienia nowego zabezpieczenia, zgodnego z warunkami SIWZ. W przypadku, gdy wydłużenie terminu realizacji umowy będzie wynikało z opóźnienia w przekazaniu terenu budowy w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, Zamawiający pokryje Wykonawcy uzasadniony i udokumentowany koszt przedłużenia ważności zabezpieczenia, jednak nie więcej niż do kwoty 5.000 złotych. W pozostałym zakresie będzie to stanowiło koszt Wykonawcy, pokrywany zgodnie ze zdaniem pierwszym tego ustępu.

§ 14

ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W takim przypadku o którym mowa Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (wg stanu na dzień odstąpienia).

- Oprócz przypadków, o których mowa w ust. 1 oraz przypadków uregulowanych przepisami Kodeksu cywilnego, Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy :

    - Wykonawca nie rozpocznie robót w uzgodnionym w umowie terminie a zwłoka będzie dłuższa niż 14 dni lub przerwie ich realizację na okres 14 dni bez uzasadnionych przyczyn i nie będzie ich kontynuował pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

    - Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia z udziałem innych podmiotów niż Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy zatwierdzeni zgodnie z § 4 ust. 6 umowy,

    - Wykonawca nie będzie wywiązywał się z obowiązków zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zatwierdzonego zgodnie z § 4 ust. 6 umowy, a zwłoka ta będzie dłuższa niż 30 dni w stosunku do terminu zapłaty ustalonego w zatwierdzonej umowie,

    - Wykonawca nie zapewni udziału w realizacji zamówienia podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 11 umowy, przy jednoczesnym braku zastąpienia tych podmiotów zgodnie z § 4 ust. 12 umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

    - Zamawiający nie będzie wywiązywał się z obowiązków zapłaty faktury wystawionej zgodnie z zapisami umowy w terminie a zwłoka ta będzie dłuższa niż 30 dni w stosunku do terminu zapłaty ustalonego w umowie,

    - Zamawiający nie przystąpi do odbioru robót lub odmówi odbioru bez uzasadnionej przyczyny i Zamawiający nie podejmie tych czynności pomimo dodatkowego wezwania Wykonawcy złożonego na piśmie,

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Odstąpienie od umowy może nastąpić – zgodnie z wyborem odstępującej strony – w stosunku do całości umowy, bądź w stosunku do jej niewykonanej części.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe :

- W terminie 14 dni od daty przekazania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień jego sporządzenia.

- Wykonawca :

    - zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

    - sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

    - niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, oraz protokolarnego przejęcia terenu budowy.

§ 15

ZMIANA  POSTANOWIEŃ  UMOWY

- Zmiana istotnych postanowień zawartych w umowie może nastąpić jedynie na warunkach 
i w przypadkach w niej określonych, na piśmie pod rygorem nieważności.

- Niezależnie od innych przesłanek umożliwiających zmianę niniejszej umowy, wskazanych w jej treści i w treści SIWZ, Zamawiający dopuszcza dokonanie następujących zmian umowy:

- zmiana terminu realizacji umowy określonego w § 2 ust. 1, w przypadku wystąpienia okoliczności mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy i stanowiących przeszkodę w realizacji robót budowlanych (np. ponadprzeciętnie niekorzystne warunki atmosferyczne, opóźnienie w uzyskaniu decyzji administracyjnych warunkujących przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie robót, konieczność usunięcia wad Dokumentacji projektowej, które mogły zostały ujawnione dopiero na etapie realizacji umowy, niedostępność mediów, awarie, konieczność opracowania projektu zamiennego, wstrzymanie robót przez organy administracji itp.), jeśli te okoliczności nie są zawinione przez Wykonawcę – termin może ulec zmianie o czas odpowiadający czasowi trwania tych przeszkód,

- zmiana sposobu wykonania zobowiązania, w tym zmiany technologii, materiałów czy urządzeń, o ile zmiana taka:

- jest korzystna dla Zamawiającego i/lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy lub

- wynika z konieczności dostosowania umowy do obowiązujących przepisów prawa lub

- jest uzasadniona ze względów technicznych, w tym wynika z przeprowadzonego nadzoru autorskiego lub

- umożliwi poprawę jakości;

- zmiana w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego. Zmiana może dotyczyć, o ile nie jest to sprzeczne z postanowieniami SIWZ, powierzenia podwykonawcom innego zakresu części zamówienia niż wskazany w ofercie Wykonawcy oraz zmiany podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia;

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1, polegająca na dostosowaniu do aktualnej stawki podatku VAT – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.

- Zmiany określone w ust. 2 pkt 2) mogą być dokonywane w drodze protokołów sporządzanych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, Projektanta i inspektorów nadzoru inwestorskiego.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1- 3 jest nieważna.

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nie uregulowanych w umowie, mają zastosowanie między innymi przepisy ustaw: Prawa zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawo budowlane.

- Sprawy sporne powstałe na tle wykonania nin. umowy, Strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegać będą rozstrzyganiu przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

zał. nr 1 - SIWZ

zał. nr 2 - opis przedmiotu zamówienia, w tym dokumentacja projektowa

zał. nr 3 - oferta Wykonawcy z dnia ________, w tym kosztorys ofertowy,

zał. nr 4 - wzór karty gwarancyjnej

zał. nr 5 - kserokopia dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

zał. nr 6 - kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Za Zamawiającego: 						  Za Wykonawcę:

Załącznik nr 8

KARTA GWARANCYJNA – wzór określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu udzielanej przez Wykonawcę na przedmiot umowy gwarancji jakości.

1. Nr umowy: _________ z dnia __________

2. Przedmiot umowy (nazwa jak w umowie): Remont i przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 6 w Krakowie na siedzibę Instytutu Książki.

3. Udzielający gwarancji (Wykonawca robót): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Zamawiający: Instytut Książki w Krakowie 31-011 Kraków, ul. Szczepańska 1

5. Nazwa obiektu, adres: Budynek administracyjny przy ul. Wróblewskiego 6 w Krakowie

6. Charakterystyka obiektu: - powierzchnia użytkowa: ______________________________________________________________ - powierzchnia zabudowy: _____________________________________________________________ - kubatura: ________________________________________________________________________ - inne: ____________________________________________________________________________

7. Data odbioru końcowego robót: ______________

8. Zgodnie z § 10 w/w umowy gwarancją objęty jest cały przedmiot umowy.

9. Okres gwarancji dla zakresu podanego w pkt. 8 liczony będzie od dnia następnego po dacie podpisania protokołu odbioru końcowego tj. od dnia : ______________ Okres gwarancji dla przedmiotu umowy wynosi ______________

10. Warunki gwarancji: Terminy usuwania wad: w terminie 7 dni od daty zgłoszenia ich Wykonawcy, lub jeżeli z przyczyn uzasadnionych nie będzie to możliwe, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w formie pisemnej. ............................zasady usuwania wad: powtórne wykonanie robót budowlanych po uprzednim pisemnym uzgodnieniu ich zakresu z Zamawiającym, inne: ___________________________________________________________________________ (wypełnia Wykonawca) Gwarancja nie obejmuje usuwania wad powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji obiektu oraz powstałych w wyniku zdarzeń losowych (pożar, uszkodzenia mechaniczne itp.). Zgłoszenie wady przez Zamawiającego następuje na piśmie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Usunięcie wady wymaga pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wady w terminie Zamawiający może zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji. W sprawach nieuregulowanych nin. kartą gwarancyjną mają zastosowanie odpowiednie postanowienia umowy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. załączniki:

Załącznik nr 9

WYKAZ MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH – WZÓR

Przetarg nieograniczony na:

Remont i przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 6 w Krakowie na siedzibę Instytutu Książki

Nazwa Wykonawcy: 	________________________________________________________

Adres Wykonawcy: 	________________________________________________________

| L.p. | Opis materiału wg dokumentacji | Opis materiałów równoważnych | Porównanie parametrów świadczących o równoważności | Nazwa kosztorysu ofertowego, nr pozycji w której ujęto rozwiązania równoważne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

__________ dnia __ __ 20__ roku

_____________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)